执法记录仪             产品的使用说明书

版权所有©深圳市忆志科技有限公司2016。

本手册的任何部分，包括文字、图片等均归属于深圳市忆志科技有限公司。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。

关于本手册

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，本公司可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录公司官网查阅（www.szest.com）或联系本公司工作人员咨询。

建议您在专业人员的指导下使用本手册。

目录

前言	4

产品简介及主要特点	5

功能按键描述	6

基本操作	8

参数列表	12

装箱清单	13

前言

本手册适用于BC001系列执法记录仪，在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

安全使用注意事项

为了避免设备过热，请保持记录仪通风流畅。

如果记录仪出现冒烟现象，产生异味，或发出杂音，请立即关掉电源并且将电源线拔掉，及时与供应商联系。

如果记录仪工作不正常，请联系购买记录仪的供应商，不要以任何方式拆卸或修改记录仪。（对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。

请勿在高温情况下进行充电，电池过热可能会引起爆炸，高温指不超过45度。

设备使用前请先仔细阅读设备用户操作手册，操作时请严格遵守操作说明。

请不要随意敲击或碰撞本产品，以免造成产品损坏或数据丢失。

请勿在超标的潮湿或高温环境下使用该设备，避免在强干扰源和屏蔽设备附近使用该设备。

为避免设备内容的丢失，请在使用完本产品后及时将数据备份。

请保持镜头前镜面的清洁，以免影响拍照或录像的效果。

避免将设备放在阳光直射地点、通风不良的地点，或如加热器或暖气等热源附近（忽视此项可能会导致火灾危险）。

请妥善保管好您的用户名和密码。

产品简介及主要特点

产品简介

执法记录仪是执法工作人员随身佩戴的，具有音视频记录功能的信息终端。设备支持录像、录音、抓图、3G/4G网络传输，GPS+北斗定位等功能。设备操作简洁，自带液晶显示屏和操作按键，重量轻，体积小，携带方便，主要应用于公安民警办案，交警执法，消防检查，城管执法，烟草执法等需要记录执法过程的场合。

主要特点

- 设备结构小巧、重量合理、方便携带，完全满足单人流动性执勤取证需求。

- 内置3G/4G和Wi-Fi传输模块，可远程视频监看，音频监听，并通过GPS、北斗远程定位。

- 内置高灵敏度的GPS/北斗模块，结合GPS/北斗以及混合定位，随时记录事件发生具体位置，确保证据的完整性和可用性。并可通过3G/4G远程实时定位设备位置。

- 设备基于三防设计，具有较好的防水、防尘、抗震能力。

- 设备采用锂电池供电，待机时间久，运行时间不低于12小时。

- 具备16G内置存储。(可选配32G~128G的内存卡)

- 内置1600W像素摄像头，录像支持1080p，720p，D1等分辨率录像。拍照支持1600w，1200w，500w等像素。

- 带夜视功能，漆黑环境下15米内可看清楚人体面目轮廓。

- 双滤光片切换器，白天不偏色，夜晚更清晰。

- 录像文件的文件名都包含日期、时间、录像类型等信息，方便数据存档、检索。

- 可在本机上现场浏览、检索、回放本机存储的视音频、音频、照片等信息。

- 支持按钮一键式报警，此时设备将产生手动报警并直接上传平台。

- 设备可默认叠加显示执法仪编号，用户号，时间日期。

- 设备能显示电池电量、充电状态、系统时间和存储余量等信息；开机、录音、摄录状态有明显的光指示，开机状态指示为绿色，摄录状态指示为红色。

- 设备具备异常报警，包括电池欠压报警，储存满报警等。

- 日志功能：通过软件可查询设备的日志记录，开关机，录音录像，拍照，GPS定位，4G，WIFI连接断开等日志。

功能按键描述

按键说明

| 按键名 | 图标 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源键 |  | 短按 | 在开机状态下，进行开/关屏保功能； 在关机状态下，短按开机。 |
|  |  | 长按 | 在任意状态下，长按3秒可以关机。 |
| 对讲键 | PTT | 短按 | 启动对讲。 |
| 录像键 |  | 短按 | 开机状态下，短按后进行视频录制，再次短按将停止拍摄，并自动保存；关机状态下，短按开机 |
|  |  | 长按 | 在任意状态下，长按3秒可产生手动报警，并可通过3G/4G网络上报至平台。 |
| 拍照键 |  | 短按 | 待机状态下，按下后可进行照片拍摄；录像过程中按下，可抓拍并保存照片 |
|  |  | 长按 | 在任意状态下，长按3秒可开启白光灯。 |
| 录音键 |  | 短按 | 待机状态下可进行录音，再次按下将停止录音并自动保存 |
| 激光 红外 |  | 短按 | 待机状态下，按下后可进行激光定位拍摄，保证画面不偏 |
|  |  | 长按 | 待机状态下，长按后切换至夜间红外模式，可进行视频拍摄或照片拍摄 |
| 多功能接口 |  | 连接 | 连接耳机，外接摄像头等 |
| SIM | SIM | 插孔 | 插入SIM手机流量卡，实现实时传输功能 |
| USB | USB | 连接 | 数据传输接口，充电接口 |
| 菜单键 |  | 短按 | 在待机状态下短按此按钮进入菜单设置 |
| 向上键 |  | 短按 | 在菜单设置或者文件选择状态下，为向上翻动功能 |
| 向下键 |  | 短按 | 在菜单设置或者文件选择状态下，为向下翻动功能 |
| 返回/本机回放 |  | 短按 | 在菜单设置或者文件选择状态下，短按返回上一级； 在待机状态下，短按进入本机回放菜单，选择可回放视频、照片、录音文件 |

工作指示灯状态说明

| 指示灯状态 | 状态说明 |
| --- | --- |
| 绿色 | 空闲 |
| 红色 | 录像 |
| 橙色 | 录音 |

基本操作

1、开/关机

短按执法仪“电源键”，机器开机进入待机状态，在任意状态下长按“电源键”3秒，机器关机；开机状态下，短按“电源键”，可开/关屏保。

2、录像

开机后，机器直接进入待机预览状态，按“录像键”进行录像，机器短振两下，顶部红色指示灯长亮，在录像状态下，再次按“录像键”，机器短振两下伴有蜂鸣器提示，结束并保存录像文件。

在关机状态下，短按“录像键”，具有开机作用。

在夜晚无光条件下拍摄时，需按下“红外键”，此时红外灯开启进入到夜晚拍摄模式，夜晚拍摄图片为黑白色。

3、录音

开机后，机器直接进入待机预览状态，按“录像键”开始录音，机器短振两下，顶部黄色指示灯常亮，在机器屏幕上提示有录音状态图片，在录音状态下重新按下“录像键”，结束并保存录音文件。

4、拍照

开机后，机器直接进入待机预览状态，按“拍照键”进行拍照，在夜晚无光条件下拍摄需要开启或自动开启机器红外灯或补光灯进行拍摄。

5、红外摄像功能

长按“红外灯键”，可以手动开启/关闭红外灯，一般在外界环境低照度情况下，图像变为红外摄像模式，色彩还原模式将会降低，变成黑白颜色，这是正常现象。

6、回放

短按“返回键”，进入回放菜单，按“上下键”可选择回放录像、照片和录音文件夹，按“确认键”打开相应目录文件夹。

6.1  录像回放

录像目录里分为多个时间段文件夹，按“确认键”打开某个文件夹，里面分为在这个时段拍摄的多个文件，按“确认键”播放视频，录像文件格式为avi。

6.2  照片回放

照片目录里分为多个时间段文件夹，按“确认键”打开某个文件夹，里面分为在这个时段拍摄的多个文件，按“确认键”查看照片，照片文件格式为jpg。

6.3  录音回放

录音目录里分为多个时间段文件夹，按“确认键”打开某个文件夹，里面分为在这个时段拍摄的多个文件，按“确认键”回放录音，录音文件格式为wav。

7、菜单设置

注：开机后，在待机状态下，按下“菜单键”，进入到参数设置界面，选择需要修改的参数选项，按“确认键”进入该选项，按“上、下键”选择合适的参数，选择完成后按“确认键”确认，按“上、下键”可修改其他选项。按“返回键”可返回待机预览状态。

7.1  录像分辨率

录像分辨率用于本机TF卡存贮，主要为本机前端高清录像，默认为1080P(1920*1080)。

7.2  录像帧率

录像帧率默认为30，从5～30帧可选择。

7.3  录像比特率

录像比特率默认为高，有高、中、低三个等级选择。

| 录像比特率 | 高 | 中 | 低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 码率 | 8M | 4M | 1.5M |

7.4  直播分辨率

直播分辨率用于设备远程传输，默认为720P（1280*720）。往下可选择VGA（640*480）。

7.5  直播帧率

直播帧率默认为30，从5～30帧可选择。

7.6  直播比特率

直播比特率默认为高，有高、中、低三个等级选择。

|  | 高 | 中 | 低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 720P | 1.8M | 1.2M | 800K |
| VGA | 1M | 700K | 35K |

7.7  USB工作模式

USB工作模式默认为自动模式，分自动、主机和设备三种模式。

7.8  3G/LTE

3G/LTE默认模式为打开状态，用于控制3G/4G网卡是否开启。

7.9  本机网卡

本机网卡模式为打开状态，用于控制设备以太网卡是否开启。

7.10  WIFI

WIFI默认模式为关闭状态，用于控制设备WIFI是否开启。

7.11  外部摄像头

外部摄像头默认为关闭状态。用于控制外部摄像头的接口状态。

7.12  自动关屏

自动关屏默认为5分钟关屏，以节省电量。有关闭、30秒、1分钟、3分钟、5分钟物种状态可选择。

7.13  录像模式

录像模式分为手动和自动模式可选，可根据情况选择相应模式。

7.14  红外切换

红外切换分为手动与自动两种模式可选，可根据情况选择相应的模式。

7.15  Mic音量

Mic麦克风音量可从0调节到10，默认Mic音量是10。

7.16  Spk音量

Spk喇叭音量可以从0调节到10，默认Spk音量是10。

7.17  语言

默认语言为简体中文。

7.18  设备信息

设备信息包括硬件版本、固件版本、MCU版本、UUID（设备的注册码）、厂商编号、产品编码、Lan IP、3G/LTE IP、网关、DNS0、DNS1、服务器IP（注册服务器的IP地址）、服务器端口（设备上传端口）。

参数列表

| 1 | LCD显示屏 | 2.0英寸全高清显示屏 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 兼容操作系统 | Windows98/2000/ME/XP/Windows7/Windows8/Windows10 |
| 3 | 镜头 | 130度 |
| 4 | 照片格式 | JPEG |
| 5 | 红外夜视 | 手动/自动切换 可看清8米人物的面部特征，并可看清距样机15米处的人体轮廓。 |
| 6 | 摄影格式 | H.264压缩格式（AVI） |
| 7 | 录像帧率 | 1080P 30帧/秒 |
| 8 | 白平衡 | 有 |
| 9 | 照相分辨率 | 4608*3456 |
| 10 | 摄像分辨率 | 1920*1080 |
| 11 | 存贮容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| 12 | 外形尺寸 | 长85*宽61*厚31mm |
| 13 | 重量 | 160g |
| 14 | 电池容量 | 3900mAh（可更换电池 单块1950mAh） |
| 15 | 待机时间 | 240小时 |
| 16 | 电池连续供电时间 | 12小时 |
| 17 | 辅助光源 | 红外补光灯，高亮 LED 闪光灯、激光定位 |
| 18 | 录音功能 | 支持 |
| 19 | 工作环境温度 | -40--60℃ |
| 20 | 工作相对湿度 | 40%-80% |
| 21 | 储存温度 | -20--55℃ |
| 22 | 防水等级 | IP68 |
| 24 | 日志功能 | 有 |
| 25 | GPS | 内置（通过专用播放器，可实现轨迹回放） |
| 26 | 充电底座 | 有 |

装箱清单

| 序号 | 附件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机+背夹 | 一台 |
| 2 | 电池 | 两块 |
| 3 | 底座 | 一个 |
| 4 | USB数据线 | 一根 |
| 5 | 电源适配器 | 一个 |
| 7 | 说明书 | 一本 |
| 8 | 合格证 | 一张 |
| 9 | 光盘 | 一张 |

保修卡

WARRANTY CARD

用户档案                            年    月     日（填写日期）

| 用户姓名 |  | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 地 址 |  |

执法记录仪产品资料

| 主机型号 |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 售出日期 |  | 售出单位 | （盖章生效） |

维修资料

| 维修日期 | 维修记录 | 维修单位 |
| --- | --- | --- |

联系方式

深圳市忆志科技有限公司

地址：广东省深圳市南山区科技园科智西路23栋南五楼

电话：07550-26503433  传真：0755-26613808

网址：www.szest.com